## Slide 1
Tradeoffs
Benchmark
Solution
Metrics
Andon
Feedback Loop
Problem Statement
CouSolve Learning
SafeAlert — 사각지대를 사람의 주의력에 맡기지 않는다
지급된 단말끼리 BLE 로 서로를 감지해, I-PAS 가 덮지 못하는 접근 조합을 메운다
소속 | WF11 Waterflex | 성명 | 임효성 (Ian)

## Slide 2
Problem Statement
Tradeoffs
Benchmark
Solution
Metrics
Andon
Feedback Loop
SafeAlert — 지급된 단말끼리 BLE 로 서로를 감지해, I-PAS 가 덮지 못하는 접근 조합을 경보한다
1-1. Problem Situation
Theme
문제 배경 | 적재 파렛트가 작업자의 시야를 가리고, 장비 소음에 경적이 묻힌다. 존과 로케이션 사이 교차 구간에서 PIT 와 보행자가 서로를 보지 못한 채 접근한다.
표준 | 접근을 사전에 감지해 사람에게 알린다. 현행 I-PAS 는 3m 안에서 장비를 자동 셧다운한다 (EOD).
현재 상황 | I-PAS 태그를 단 장비 · 인원만 덮인다. 보행자끼리 · EPJ · 미장착 장비 구간에는 감지도 알림도 없어, 위험 상황을 확인할 방법 자체가 없다.
차이 | 덮이는 것은 태그를 산 만큼이다. 태그 없는 조합은 주의력에만 맡겨져 있고, 대상이 늘 때마다 태그를 그만큼 더 사야 한다.
정도 | 같은 범위를 하드웨어로 덮으면 센터 1곳 3,310,000원 · 17개 센터 56,270,000원 (PIT 4대 · 상시 3명 기준). 사고 건수 · 셧다운 발생 건수는 데이터가 없다 — 감지 수단이 없어 집계된 적이 없다.
근거 | WF11 현장 확인 (VC OB 제외) · 단가는 사용자 제공 2026.08 기준 · 판정 반경은 DevSettings.kt 실측 설정값.
* GAP Graph
존과 로케이션 사이 통로 — 교차 구간에서 서로 보이지 않는다
접근 조합 | I-PAS | SafeAlert
PIT ↔ 보행자 (태그 착용) | ○ | ○
보행자 ↔ 보행자 | ✕ | ○
EPJ ↔ 보행자 | ✕ | ○
미장착 장비 ↔ 보행자 | ✕ | ○

## Slide 3
Problem Statement
Tradeoffs
Benchmark
Solution
Metrics
Andon
Feedback Loop
SafeAlert — 지급된 단말끼리 BLE 로 서로를 감지해, I-PAS 가 덮지 못하는 접근 조합을 경보한다
1-2. Target
Theme
무엇을 | I-PAS 가 덮지 못하는 접근 조합에서, PIT · EPJ · 보행자가 서로에게 다가오는 것을 사전에 감지해 경보한다. 장비를 세우는 일은 하지 않는다 — 3m 자동 셧다운은 I-PAS EOD 가 그대로 맡는다.
어떻게 | 이미 지급된 단말에 앱을 설치해 BLE 로 서로를 감지한다. 앵커 · 배선 · 서버가 없다. 판정 반경 — 지게차가 낀 조합 경고 15m / 위험 8m, 그 밖의 조합 경고 5m / 위험 3m. 소리 · 진동 · 화면 3중 경보.
얼마나 | 추가 하드웨어 0원으로 센터 1곳 3,310,000원 범위를 덮는다. 17개 센터 확산 시 56,270,000원 규모. 절감액이 아니라 같은 범위를 하드웨어로 살 때의 환산액이다. 앱은 그 구매를 만들지 않는다.
언제까지 | Phase 1 (테스트 하네스 · CI 회귀 게이트) 완료. Phase 2 (골든 테스트 + PDA 이식) 착수 결정이 필요한 시점이다. Phase 3~5 는 순차. 결정이 늦어도 v1.1.70 이 현장에서 계속 돈다 — 보호가 멈추지는 않는다.

## Slide 4
Problem Statement
Tradeoffs
Benchmark
Solution
Metrics
Andon
Feedback Loop
1-3. Fishbone Diagram
SafeAlert — 지급된 단말끼리 BLE 로 서로를 감지해, I-PAS 가 덮지 못하는 접근 조합을 경보한다
Theme
Effect
Method
Man
Machine
Material
Effect
육안 · 경적에만 의존
위험 상황 기록 체계 없음
안전 설비가 장비 단위로만 설계
적재 파렛트에 시야 가림
장비 소음에 경적이 묻힘
단독 작업 구간 상호 확인 불가
I-PAS 는 태그 대상만 감지
EOD 는 3m 에서만 개입
EPJ · 미장착 장비는 대상 밖
태그 1세트 855,000원
보행자 태그 = 상시 인원분
비콘 · 거치대 설치가 별도
사각지대에서 서로를 보지 못한 채 접근한다
Machine · Material 이 같은 뿌리를 가리킨다 — 감지 주체가 별도 하드웨어에 묶여 있다

## Slide 5
Problem Statement
Tradeoffs
Benchmark
Solution
Metrics
Andon
Feedback Loop
1-4. Cause Analysis
SafeAlert — 지급된 단말끼리 BLE 로 서로를 감지해, I-PAS 가 덮지 못하는 접근 조합을 경보한다
Theme
Potential Causes | How checked | Result
적재 파렛트가 시야를 가린다 | WF11 통로 현장 확인 | 확인됨 — 교차 구간 상호 시야 불가
장비 소음으로 경적 인지가 늦다 | 현장 청취 · 작업자 진술 | 확인됨
I-PAS 는 태그 장착 대상만 덮는다 | I-PAS 구성 확인 (차량 태그 · EOD · 보행자 태그) | 확인됨 — 보행자끼리 · EPJ 는 대상 밖
대상이 늘면 태그를 그만큼 더 산다 | 단가 확인 (1세트 855,000원, 2026.08) | 확인됨 — 확산이 곧 구매
위험 상황이 집계되지 않는다 | 안전 시스템 유무 확인 | 확인됨 — 사고 · 셧다운 건수 데이터 없음
경보가 잦으면 작업자가 꺼버린다 | 리더십 리뷰 2차 피드백 | 확인됨 → 자동 음소거 · 세이프존으로 대응
확인 방법은 현장 확인 · 단가 대조 · 배포 이력 세 가지뿐이다. 계측 데이터로 검증한 항목은 없다 — 감지 수단이 없어 측정된 적이 없기 때문이다. |  | 

## Slide 6
Problem Statement
Tradeoffs
Benchmark
Solution
Metrics
Andon
Feedback Loop
1-5. 5Why
SafeAlert — 지급된 단말끼리 BLE 로 서로를 감지해, I-PAS 가 덮지 못하는 접근 조합을 경보한다
Theme
* Most likely causes : 접근을 사전에 인지할 수단이 태그를 장착한 대상에만 있다 | 
1Why | 왜 사각지대에서 위험한가?
어떻게 | → 서로를 보지 못한 채 접근하기 때문
2Why | 왜 보지 못하나?
언제까지 | → 적재 파렛트가 시야를 가리고, 장비 소음에 경적이 묻힌다
3Why | 왜 보완 수단이 없나?
 | → I-PAS 는 태그를 단 장비 · 인원만 감지한다
4Why | 왜 전부 태그를 달지 못하나?
 | → 사람 · 장비가 늘 때마다 1세트 855,000원을 더 사야 한다
5Why | 왜 그 방식뿐인가?
 | → 감지 주체를 하드웨어에 두었다. 이미 지급된 단말이 감지 주체가 될 수 있다는 전제를 쓰지 않았다
* Root Cause : 감지 수단이 별도 하드웨어에 묶여 있다 — 산 만큼만 덮이고, 태그 없는 조합은 영구히 빈다. | 

## Slide 7
Solution
Metrics
Andon
Feedback Loop
Tradeoffs
Problem Statement
Benchmark
2. Tradeoffs
SafeAlert — 지급된 단말끼리 BLE 로 서로를 감지해, I-PAS 가 덮지 못하는 접근 조합을 경보한다
Theme
긴장 관계 요소
상쇄 방안
넓게 울리면 꺼버린다 — 민감도를 올릴수록 경보 피로가 커지고, 꺼 둔 단말은 보호가 0 이 된다
촘촘히 스캔하면 1교대를 못 버틴다 — 감지 주기와 배터리 · 발열이 정면으로 맞선다
빨리 고치면 되돌아온다 — 3개월 70회 배포로 즉시 대응했지만, 고친 증상이 다시 관측됐다
앱은 장비를 세우지 못한다 — 경보까지가 한계다. 3m 물리 정지는 대체 불가
개인 폰에 임시 설치돼 있다 — 지금 도는 것과 지속 가능한 것이 다르다
자동 음소거 같은 기기 · 같은 등급에 5초 이상 머물면 소리 · 진동을 끈다. 표시 · 기록은 유지하고, 등급이 오르면 즉시 재발령 (v1.1.61)
세이프존 휴게실 · 충전 구역에 비콘을 두면 그 안에서는 경보를 억제한다. 존 안의 기기는 상대에게도 안전으로 보인다 (v1.1.62)
이탈 재발령 억제 멀어진 뒤 경고 범위에서 다시 울리지 않게 했다 (v1.1.51)
CI 회귀 게이트 고친 증상을 테스트로 고정한다. 골든 테스트가 실패하면 릴리스가 자동 차단된다 (Phase 1 완료)
계층 분리 I-PAS 를 걷어내지 않는다. 3m 자동 셧다운은 그대로 두고 그 앞단(15m · 8m)만 앱이 맡는다
PDA 이식 Phase 2 에서 업무 단말로 옮긴다. 개인 폰 의존과 배터리 부담이 함께 없어진다

## Slide 8
Solution
Metrics
Andon
Feedback Loop
Benchmark
Problem Statement
Tradeoffs
3. Benchmark
SafeAlert — 지급된 단말끼리 BLE 로 서로를 감지해, I-PAS 가 덮지 못하는 접근 조합을 경보한다
Theme
비교 대상
비교 사례
현행 장비 I-PAS — 차량 태그 525,000원 · EOD (3m 자동 셧다운) 220,000원 · 보행자 태그 110,000원. 일반 WF 센터는 PIT 4대 · 상시 3명 기준으로 센터 1곳 3,310,000원.
구분 | I-PAS | SafeAlert
동작 | 3m 내 감지 시 자동 셧다운 — 최후 개입 | 15m 경고 · 8m 위험 경보. 장비 정지는 못 한다
덮는 대상 | 태그를 단 장비와 사람 | 앱을 넣은 모든 단말 (보행자끼리 · EPJ 포함)
대상 확대 | 사람 · 장비가 늘면 태그를 그만큼 더 산다 | 앱 설치만 — 추가 구매 없음
유지보수 | 하드웨어 고장 · 배터리 교체 | 앱 업데이트 (자동 배포)
같은 대상을 두 방식으로 덮었을 때 — 아래 막대는 도입 센터 수별 하드웨어 환산 누계 (만원)
· 하드웨어 — 센터 1곳 3,310,000원 (차량 태그 210만 + EOD 88만 + 보행자 태그 33만)
· 앱 — 추가 구매 0원. 대상이 늘어도 금액이 늘지 않는다. 단말이 늘수록 감지쌍은 배로 (3대 3쌍 → 10대 45쌍)
· 다만 EOD 의 3m 자동 셧다운은 대체하지 못한다. 금액 비교는 감지 · 경보 범위에 한한다.
· 세이프존 비콘과 iOS 인원 보완 태그(11만원/개)는 대상 확정 전이라 산입하지 않았다.
Chart: 
| 센터 1곳 | 5개 센터 | 10개 센터 | 17개 센터 (전체)
금액 | 331 | 1655 | 3310 | 5627

## Slide 9
Solution
Problem Statement
Tradeoffs
Benchmark
Metrics
Andon
Feedback Loop
4. Solution
SafeAlert — 지급된 단말끼리 BLE 로 서로를 감지해, I-PAS 가 덮지 못하는 접근 조합을 경보한다
Theme
* Implementation Plan |  |  | 
What | Who | When | Status
Phase 1 테스트 하네스 · CI 회귀 게이트 | 개발 | 완료 | 완료
Phase 2 안전 경로 골든 테스트 + PDA 이식 | 개발 · 현장 | 리소스 배정 후 | 예정
Phase 3 BleService 분해 | 개발 | Phase 2 후 | 예정
Phase 4 기기 상태 단일화 | 개발 | Phase 3 후 | 예정
Phase 5 판정 워커 분리 | 개발 | Phase 4 후 | 예정
정식 과제 등록 · 유지보수 주체 지정 | 리더십 | 결정 필요 | 요청
현장 검증 슬롯 (단계당 확인 1건) | 현장 | 단계별 | 요청
보안 검토 — 난독화 미적용 · 이력 평문 저장 | 보안 | 확산 전 | 요청
서베이 회수 · 집계 (WF11 · WF21 · WF25) | 현장 | 진행 중 | 진행
17개 센터 확산 | 리더십 · 현장 | Phase 2 완료 후 | 미정
Short term Countermeasure
지급 단말에 SafeAlert 를 설치해 BLE 로 상호 감지한다. 지게차가 낀 조합 경고 15m / 위험 8m, 그 밖의 조합 5m / 3m. 소리 · 진동 · 화면 3중 경보. v1.1.70 이 WF11 · WF21 · WF25 에서 운영 중.
Why Recommend
추가 하드웨어 없이 I-PAS 가 비워 둔 조합을 지금 덮는다. 대상이 늘어도 구매가 없다.
Long term Countermeasure
신뢰성 로드맵 Phase 1~5 + Phase 2 PDA 이식. 새 기능을 붙이는 작업이 아니다. 판정이 흔들리는 구조적 원인을 걷어내고, 개인 폰 임시 설치를 업무 단말로 옮긴다.
Why Recommend
판정 재현성이 확보돼야 확산할 수 있다. PDA 로 옮기면 개인 폰 의존과 배터리 부담이 함께 없어진다.

## Slide 10
Metrics
Tradeoffs
Benchmark
Solution
Feedback Loop
Problem Statement
Andon
5. Metrics
SafeAlert — 지급된 단말끼리 BLE 로 서로를 감지해, I-PAS 가 덮지 못하는 접근 조합을 경보한다
Theme
성공 지표
지표 확보 방법
미발령 0건 경고 · 위험 범위에 들어왔는데 경보가 뜨지 않은 사례
오발령 0건 정지 중 반복 경보 · 이탈 후 재발령
감지 중단 0건 상시 알림이 ‘이상’ 으로 바뀌거나 서비스가 사라짐
회귀 재발 0건 이전에 고친 증상이 다시 관측됨
1교대 연속 구동 배터리 · 발열이 작업 시간을 버티는가
서베이 종합 만족도 10점 척도, WF11 · WF21 · WF25 (회수 전)
· 경보 이력 — Firebase 에 등급 · 거리 · 시각이 기록된다. 미발령 · 오발령은 이 기록과 현장 진술을 맞춰 판정한다.
· 현장 서베이 — 10점 척도(10 매우 만족 ~ 1 매우 미흡). 센터별 응답자 수와 테스트 기간을 함께 적어야 표본 크기를 판단할 수 있다.
· 실기 검증 — 단계당 확인 항목 1건. 전 단말 배포 전 1대에서 먼저 확인한다.
· CI 골든 테스트 — 안전 크리티컬 경로가 실패하면 릴리스가 자동 차단된다 (Phase 1 에서 동작 중).
· 지표는 앱 동작 기준으로만 정의했다. 사고 건수 · 셧다운 건수는 데이터가 없어 지표로 쓰지 않는다.

## Slide 11
Andon
Tradeoffs
Benchmark
Solution
Feedback Loop
Problem Statement
Metrics
6. Andon
SafeAlert — 지급된 단말끼리 BLE 로 서로를 감지해, I-PAS 가 덮지 못하는 접근 조합을 경보한다
Theme
실패 시나리오
Rollback 기준
▪ 현장 운영 중
미발령 즉시 중단
접근했는데 경보가 뜨지 않은 사례 1건이라도
오발령 지속 즉시 중단
정지 중 계속 울림 · 이탈 후 다시 울림이 반복
감지 중단 관측 시 판단
상시 알림이 ‘이상’ 으로 바뀌거나 사라짐
경보 피로 관측 시 판단
무음으로 두거나 앱을 꺼 둔 단말이 늘어남
▪ 업데이트 · 수정 중
버전 혼재 즉시 중단
구버전 단말이 신버전을 감지하지 못함
회귀 재발 즉시 중단
이전에 고친 증상이 다시 관측됨
보호 공백 관측 시 판단
작업 시간 중 일괄 업데이트 — 교대 전환 때만 배포
서비스 미기동 관측 시 판단
업데이트 · 역할 전환 후 백그라운드 실행 미복구
즉시 롤백 — 직전 태그 APK 로 되돌린다 — 현장 재설치 없이 배포된다
선행 확인 — 전 단말 배포 전 1대에서 먼저 확인한다
빌드 차단 — 골든 테스트가 실패하면 릴리스가 자동 차단된다 (동작 중)
원인 귀속 — 단계를 단독 배포하므로 어느 변경 탓인지 특정된다
재개 조건 — 실패한 상황을 테스트로 고정한 뒤에만 다음 단계로
멈출 기준을 먼저 정해 두는 것이, 멈추지 않고 밀어붙이는 것보다 빠르다.

## Slide 12
Feedback Loop
Problem Statement
Tradeoffs
Benchmark
Solution
Metrics
Andon
7. Feedback Loop
SafeAlert — 지급된 단말끼리 BLE 로 서로를 감지해, I-PAS 가 덮지 못하는 접근 조합을 경보한다
Theme
* 개선 효과
* 확산 계획
▪ 리더십 리뷰 반영
차수 | 반영 내용 | 결과
1차 | 역할 전환 버튼 · EPJ 역할 숨김 · 스플래시 교체 | 재설치 없이 화면에서 역할 전환
2차 | 같은 기기 · 같은 등급 5초 이상이면 자동 음소거 | 표시 · 기록 유지, 등급 오르면 재발령
3차 | 세이프존 — 휴게실 · 충전 구역 비콘으로 경보 억제 | 존 안의 기기는 상대에게도 안전
▪ 현장 요구 반영
항목 | Before | After
보호 상태 | 끊겨도 작업자가 알 수 없음 | 감지가 멈추면 상시 알림에 이상 표시
이탈 후 | 멀어졌는데 다시 울림 | 경고 범위 재발령 억제
알림 끄기 | 단계가 번거로움 | 알림 본문을 누르면 즉시 무음
경보 화면 | 눈에 잘 들어오지 않음 | 화면 가장자리에 붙는 사이드바
반영은 코드에 남아 있다 — 리뷰 1·2·3차 v1.1.60 · v1.1.61 · v1.1.62, 보호 끊김 v1.1.64, 이탈 재발령 v1.1.51, 알림 본문 탭 v1.1.68, 사이드바 v1.1.69 · v1.1.70
피드백이 들어오면 그 주에 배포했다. 3개월 70회 이상. 문제는 속도가 아니라 재현성이었다 — 빨리 고친 증상이 되돌아왔고, 그래서 다음 작업은 새 기능이 아니라 테스트와 CI 게이트다.
· 역할 전환 · 자동 음소거 · 세이프존으로 경보 피로를 억제했다
· 보호 끊김과 서비스 미기동이 상시 알림에 드러난다
· Phase 1 완료 — 고친 증상은 테스트로 고정돼 빌드에서 걸린다
· WF11 · WF21 · WF25 서베이 회수 · 집계 (10점 척도)
· Phase 2 PDA 이식 — 개인 폰 임시 설치를 업무 단말로
· 정식 과제 등록 · 리소스 배정이 선행되어야 17개 센터로 확산