## Slide 1
SafeAlert 근접 경보 앱
2026.08 | Flex Fulfillment Dynamic Ops Waterflex

## Slide 2: Content
한 장 요약
1. 개발 배경
1) 문제의 배경 · 현재 상황 2) 왜 앱으로 만들었나
2. 기대효과
1) As-is / To-be
3. 비용
1) I-PAS 대비 비교 2) 확산 규모 환산
4. 장단점
1) Tradeoffs 2) 남는 한계
5. 사용자 피드백
1) 오더십 리뷰 반영 2) 현장 요구 반영 (Before / After)
6. 시연
1) 동작 화면 · 설정 화면 2) 시연 영상 · 판정 시뮬레이터
7. 진행 단계 (Phase 1 ~ 5)
8. Andon — 현장 · 배포 중 중단 기준
9. 요청 사항
정식 과제 등록과 리소스 배정
부록 — 산출 근거

## Slide 3: 한 장 요약
사각지대를 사람의 주의력에 맡기지 않는다
3m 렉 사이에서 서로 보이지 않는 구간을, 이미 지급된 단말끼리 신호를 주고받아 메운다
3개월 · 70회+
현장에 배포하며 다듬은 기간
추가 하드웨어 0
센터 1곳 태그 비용 331만원 대비
리뷰 3차 · 요구 4건
오더십과 현장 지적 반영 완료
로드맵 1 / 5
신뢰성 확보 단계 · 전 단계 출하 가능
요청 — SafeAlert 를 정식 과제로 등록하고, 유지 · 검증에 필요한 리소스를 배정해 주십시오
① 유지보수 주체 지정 — 지금은 개인 작업물이라 승계 경로가 없다
② 개발 시간 배정 — Phase 2~5 는 기능 추가가 아니라 판정 재현성 확보다
③ 현장 검증 슬롯 — 실기 검증이 유일한 회귀 확인 수단, 단계당 확인 1건
④ 보안 검토 — 릴리스 난독화 미적용 · 경보 이력 평문 저장 (확산 전 선행)
결정이 필요한 시점 — Phase 2 착수 전. 그때까지는 현재 버전이 현장에서 그대로 운영된다.

## Slide 4: 1. 개발 배경
3m 렉 사이 통로 — 교차 구간에서 서로 보이지 않는다
문제의 배경
AS-IS : 3m 높이 철제 렉 사이 통로에서 지게차와 보행자가 서로를 볼 수 없음
Pain Point : 적재 파렛트가 2.4GHz 전파를 흡수하고, 장비 소음으로 경적 인지도 늦음
현재 상황
Data : 지게차 · 리치 · EPJ · 보행자가 같은 통로를 공유. 렉 사이 단독 작업 구간도 있음
Issue : 사각지대를 사람의 주의력에만 맡기고 있어, 보이지 않는 구간은 대책이 없음
왜 앱으로 만들었나
① 앵커 · 배선 · 서버 같은 고정 설비 없이 지급된 단말만으로 동작 — 센터 공사 불필요
② 움직이는 주체끼리 직접 감지 — 설치 대수가 늘수록 감지 범위도 함께 넓어짐
③ v1.0.1 부터 3개월간 70회 이상 배포하며 현장에서 계속 다듬음
1. 사각지대 해소 2. 인프라 없는 확산 3. 오경보 억제 4. 조용한 실패 제거
“현장 안전은 아직 ‘보고 나서 피하기’에 기대고 있고, 보이지 않는 구간을 메우는 장치가 없습니다.”

## Slide 5: 2. 기대효과
As-is / To-be
구분 | As-is | To-be
감지 | 사람의 주의력에만 의존 | 소리 · 진동 · 화면 3중 경보로 보완
도입 | 안전 설비를 깔려면 센터 공사가 필요 | 앱 설치만으로 즉시 적용
확산 | 장비를 늘려도 감지 범위는 그대로 | 단말이 늘수록 감지쌍이 배로 (3대 3쌍 → 10대 45쌍)
센터 차이 | 센터마다 다른 조건에 대응 못 함 | 판정 반경 · 신호 임계를 설정으로 조정
후진 · 하역 | 접근을 육안으로만 확인 | 거리와 무관하게 즉시 최고 등급으로 경보
경보 피로 | 잦으면 작업자가 꺼버림 | 세이프존 · 자동 음소거로 울릴 곳에서만

## Slide 6: 3. 비용
비교 기준
I-PAS 는 3m 에서 장비를 세운다. SafeAlert 는 그 전에 사람에게 알린다 — 대체가 아니라 앞단이다.
항목 | I-PAS (현행) | SafeAlert
하드웨어 | 차량 태그 52.5만 + EOD 22만 (PIT 전량) · 보행자 태그 11만 | 없음 — 지급된 단말에 앱 설치
동작 | 3m 내 감지 시 자동 셧다운 — 최후 개입 | 15m 경고 · 8m 위험 경보. 장비 정지는 못 한다
덮는 대상 | 태그를 단 장비와 사람 | 앱을 넣은 모든 단말 (보행자끼리 · EPJ 포함)
대상 확대 시 | 사람 · 장비가 늘면 태그를 그만큼 더 산다 | 0 — 앱 설치만
유지보수 | 하드웨어 고장 · 배터리 교체 | 앱 업데이트 (자동 배포)
일반 WF 센터 1곳 — PIT 4대 × (52.5만 + EOD 22만) + 상시 3명 × 11만 = 331만원 (인원 5명 센터는 353만원)
확산 환산
5개 센터 1,655만원
10개 센터 3,310만원
15개 센터 4,965만원
· 자동 셧다운은 SafeAlert 가 못 한다. I-PAS 를 걷어내자는 이야기가 아니다.
· 단가는 사용자 제공 기준. 절감액이 아니라 같은 범위를 하드웨어로 덮을 때의 금액이다.
· 앱이 0원인 것은 단말이 이미 지급돼 있기 때문이다 (미지급 인원은 BLE 태그 필요).

## Slide 7: 4. 장단점
Tradeoffs
넷 다 의도한 선택이다. 무엇을 얻으려고 무엇을 내줬는지로 적는다.
고정 설비 vs. 앱만으로
앱 설치만으로 동작 → 즉시 적용 우선
앵커 · 배선 · 서버가 없어 센터 공사 없이 시작한다. 대신 정밀 측위는 포기하고 신호 세기 추정을 받아들였다.
정밀도 vs. 어디서나 동작
BLE 신호 세기 主 판정 → 현장 적용성 우선
적재물 · 차체가 전파를 가리면 거리 오차가 난다. 센터별 보정값으로 완화하되 완전 제거는 불가. UWB 는 지원 단말에서 보조로만 쓴다.
민감한 경보 vs. 경보 피로
억제 장치를 넣음 → 끄지 않게 만드는 것 우선
세이프존 · 5초 체류 자동 음소거를 둔다. 억제 구간에서 놓칠 위험은 화면 표시와 기록을 그대로 유지해 상쇄한다.
전 기종 지원 vs. 백그라운드 상시 동작
안드로이드 전용 → 화면이 꺼져도 도는 쪽 우선
iOS 는 백그라운드에서 역할 · 상태를 실은 광고를 보내지 못한다. 대응 — iOS 인원에게 BLE 태그를 지급한다. 등록 비콘 스캔 경로가 이미 있다.
남는 한계
① 경보만 한다 — 장비를 세우지 못한다. I-PAS EOD 의 3m 자동 셧다운은 대체 불가
② 앱이 설치된 기기끼리만 감지 — 미설치 인원 · 장비는 보이지 않음
③ 기기가 밀집하면 화면 반응이 느려짐 (20대 이상). 안드로이드 8.0 이상 전용

## Slide 8: 5. 사용자 피드백
오더십 리뷰 반영
차수 | 반영 내용 | 결과
1차 | 역할 전환 버튼 추가 · EPJ 역할 버튼 숨김 · 스플래시 교체 | 앱 재설치 없이 화면에서 역할 전환
2차 | 같은 기기 · 같은 등급에 5초 이상 머물면 소리 · 진동 자동 음소거 | 표시 · 기록은 유지, 등급 오르면 즉시 재발령
3차 | 세이프존 — 휴게실 · 충전 구역에 비콘을 두면 경보 억제 | 존 안의 기기는 상대에게도 안전으로 인식
현장 요구 반영
항목 | Before | After
보호 상태 | 끊겨도 작업자가 알 수 없음 | 감지가 멈추면 상시 알림에 이상 표시
이탈 후 | 멀어졌는데 다시 울림 | 경고 범위 재발령 억제
알림 끄기 | 단계가 번거로움 | 알림 본문을 누르면 즉시 무음
경보 화면 | 눈에 잘 들어오지 않음 | 화면 가장자리에 붙는 사이드바

## Slide 9: 6. 시연
신호 수신 → 거리 추정 → 등급 판정 → 3중 경보
BLE 광고 → 3단 필터 → 상태머신 → 소리 · 진동 · 화면
동작 화면
설정 화면
시연 영상 — 슬라이드쇼에서 재생 (경보음 포함)
판정 시뮬레이터 — web/safealert-simulator.html 에서 직접 조작

## Slide 10: 7. 진행 단계
Phase 1 ~ 5
새 기능을 붙이는 작업이 아니다. 판정이 흔들리는 구조적 원인을 걷어낸다.
단계 | 무엇을 하는가 | 출하 시 현장에서 확인할 것 | 상태
1 | 테스트 하네스와 CI 회귀 게이트 | 설치 · 경보 동작이 이전과 같은가 | 완료
2 | 안전 크리티컬 경로 골든 테스트 | 천천히 접근하는 지게차에 경고가 뜨는가 | 예정
3 | BleService 분해 | 달라진 게 없는가 (동작 보존) | 예정
4 | 기기 상태 단일화 | 2시간 이상 구동 후에도 느려지지 않는가 | 예정
5 | 판정 워커 분리 | 20대 이상에서 화면이 끊기지 않는가 | 예정
이 순서인 이유
① 측정 수단이 먼저다 — 테스트 0건 상태에서 안전 로직을 분해하면, 회귀를 현장에서 발견하는 방식이 그대로 남는다
② 단계마다 단독 배포한다 — 변경을 섞어 내보내면 현장에서 회귀가 나도 어느 변경 탓인지 특정할 수 없다
1. 완료 1 / 5 2. 전 단계 출하 가능 3. 현장 확인은 단계당 1건

## Slide 11: 8. Andon — 이럴 때 멈춘다
현장 운영 중
업데이트 · 수정 중
미발령 즉시 중단
접근했는데 경보가 뜨지 않은 사례 1건이라도
버전 혼재 즉시 중단
구버전 단말이 신버전을 감지하지 못함
오발령 지속 즉시 중단
정지 중 계속 울림 · 이탈 후 다시 울림이 반복
보호 공백 관측 시 판단
작업 시간 중 일괄 업데이트 금지 — 교대 전환 때만
감지 중단 관측 시 판단
상시 알림이 ‘이상’ 으로 바뀌거나 사라짐
서비스 미기동 관측 시 판단
업데이트 · 역할 전환 후 백그라운드 실행 미복구
경보 피로 관측 시 판단
무음으로 두거나 앱을 꺼 둔 단말이 늘어남
회귀 재발 즉시 중단
이전에 고친 증상이 다시 관측됨
공통 조치
즉시 롤백 — 직전 태그 APK 로 되돌린다 — 현장 재설치 없이 배포된다
선행 확인 — 전 단말 배포 전 1대에서 먼저 확인한다
빌드 차단 — 골든 테스트가 실패하면 릴리스가 자동 차단된다 (동작 중)
원인 귀속 — 단계를 단독 배포하므로 어느 변경 탓인지 특정된다
재개 조건 — 실패한 상황을 테스트로 고정한 뒤에만 다음 단계로
“멈출 기준을 먼저 정해 두는 것이, 멈추지 않고 밀어붙이는 것보다 빠릅니다.”

## Slide 12: 9. 요청 사항
요청
SafeAlert 를 정식 과제로 등록하고, 유지 · 검증에 필요한 리소스를 배정해 주십시오.
무엇을 | 왜 필요한가 | 없으면
정식 과제 등록 | 지금은 개인 작업물이다. 유지보수 주체가 지정돼 있지 않다 | 만든 사람이 빠지면 멈춘다
개발 시간 배정 | Phase 2~5 는 기능 추가가 아니라 판정 재현성 확보다 | 고친 증상이 다시 돌아온다
현장 검증 슬롯 | 실기 검증이 유일한 회귀 확인 수단 — 단계당 확인 항목 1건 | 검증 없이 배포하거나 배포가 멈춘다
보안 검토 | 릴리스 빌드 난독화 미적용 · 경보 이력 평문 저장 | 확산할수록 리스크가 커진다
지금 상태
① v1.1.70 이 현장에서 운영 중이다 — 결정이 늦어도 보호가 멈추지는 않는다
② 다만 신뢰성 로드맵은 1 / 5 에서 멈춰 있고, 남은 네 단계가 재발 고리를 끊는 작업이다
“지금 필요한 것은 새 기능이 아니라, 이미 도는 것을 믿을 수 있게 만드는 시간입니다.”

## Slide 13: 부록 — 산출 근거
센터 1곳 기준
일반 WF 센터 · PIT 장비 4대 · 상시 근무 3명 기준
항목 | 단가 | 수량 | 금액
차량 태그 | 525,000원 | PIT 4대 | 2,100,000원
EOD (3m 자동 셧다운) | 220,000원 | PIT 4대 전량 | 880,000원
보행자 태그 | 110,000원 | 상시 3명 | 330,000원
합계 |  |  | 3,310,000원
상시 인원 5명 센터 — 2,100,000 + 880,000 + 550,000 = 3,530,000원
확산 환산
센터 수 | 5개 | 10개 | 15개 (FFWF 전체)
같은 범위를 하드웨어로 덮을 때 | 16,550,000원 | 33,100,000원 | 49,650,000원
· 단가는 사용자 제공 (2026.08 기준). 계약 조건에 따라 달라질 수 있다.
· SafeAlert 는 같은 대상(PIT 4대 + 상시 인원)을 이미 지급된 단말에 앱을 넣어 덮는다. 추가 하드웨어 0.
· 다만 EOD 의 3m 자동 셧다운은 SafeAlert 가 대신하지 못한다 — 금액 비교는 감지 · 경보 범위에 한한다.
“실제 절감액이 아니라, 같은 범위를 하드웨어로 덮을 때의 금액 규모입니다.”